## Slide 1
论文主动悬架凸包工况复现汇报
Road-3 speed bump | CarSim-Simulink-MATLAB | 复现过程、结果与反思
4类路面
Road-3 half-sine CSV
10/50/150 mm; 0.4/2.5 m
三阶段调试
轴向隔离 + Q重训 + 能量门控
停止条件驱动，而非盲目调参
关键结论
150 mm 暴露车辆模型边界
前悬止块/离地主导响应
汇报目的：展示我如何把论文工况转化为可复现实验链路，并从失败结果中识别模型边界。

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
这次复现不是简单"跑通"，而是建立了一套可追溯的工程验证链
导师汇报建议先给结论：我复现了论文凸包工况，也定位了 full 工况失效的物理边界。
PASS
Road-2 验收
单凸包结果 0 warnings
有效
Road-3 T2 pilot
预瞄提前量 W1/W2 = 10/20 ms
未全胜
Active vs Passive
T2 pilot 只能改善部分指标
边界
T2 full 150 mm
Passive 也发生离地/止块冲击
复现层面：道路、速度、输出变量、验收脚本、对比报告和日志均建立可复查链路。
工程层面：每次异常先做可观测性增强，再分离控制器、路面、车辆模型和输出层因素。
科研层面：没有把"主动控制不如被动"简单归咎为调参失败，而是识别出车辆模型行程限制。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
02

## Slide 3
REPRODUCTION TARGET
复现对象被拆成可验收的 Road-3 论文 speed-bump 工况
论文只给出凸包高度、长度和速度；我采用现有生成器的 half-sine 路面定义。
工况
高度
长度
速度
路面采样
T1 pilot
10 mm
0.4 m
30 km/h
s0=60 m, dx=0.02 m
T1 full
50 mm
0.4 m
30 km/h
s0=60 m, dx=0.02 m
T2 pilot
50 mm
2.5 m
50 km/h
s0=100 m, dx=0.05 m
T2 full
150 mm
2.5 m
50 km/h
s0=100 m, dx=0.05 m
复现质量控制
路面文件峰值、端点、峰值位置和 NaN/Inf 检查。
输出变量追加 Zcg_SM、AA_P、AA_R、FJSt/FRSt 等诊断量。
每次切换控制模式清 persistent，避免状态污染。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
03

## Slide 4
ENGINEERING PIPELINE
我把复现搭成了"道路生成-仿真-验收-诊断-回退"的闭环
重点不是单次结果，而是每一步都有输入、输出、判据和回退点。
1
道路生成
half-sine bump CSV；短凸包 0.02 m、长凸包 0.05 m 加密采样。
2
CarSim/Simulink
冻结 B3 基准控制器，逐步切换 Passive/no-preview/preview。
3
验收脚本
AnalyzeRoadAcceptance / Road3Bump / T2PassiveGap 自动输出报告。
4
诊断增强
追加止块力、轮胎力、悬架行程和低频分频 RMS。
5
控制器重训
rho/Q profile 离线重训，保留历史数据可回退。
6
停止条件
若轴向隔离、Q重训、能量门控均不能全胜，则停止盲目调参。
工程思维体现：先扩大可观测性，再做控制变量实验；每次结论都能追到 CSV、脚本和日志。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
04

## Slide 5
PILOT FINDINGS
T2 pilot 暴露出 Passive 是强基线，主动只能改善部分指标
第一轮 preview 跑通后，我没有直接上 150 mm，而是先检查速度、预瞄、限幅和行程。
Az event RMS
P 1.115 m/s²
A 1.104 m/s²
Az 0-4 RMS
P 0.634 m/s²
A 0.592 m/s²
Pitch peak
P 1.231 deg
A 1.425 deg
Rear Jnc min abs
P 14.108 mm
A 26.119 mm
灰色=Passive，蓝色=Q comfort C。Q_C 压低了 Az，但牺牲 pitch 和后悬回弹行程。
关键判断
不能只看一个舒适性指标。
主动控制可能把能量转移到姿态或悬架行程。
需要轴向隔离和能量门控继续定位。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
05

## Slide 6
AXIS ISOLATION
轴向隔离证明：后轴控制能压低 Az，前轴控制更偏向改善 pitch
这一步避免了把前后轴混在一起盲调参数。
模式
Az event gap
Az 0-4 gap
Pitch gap
Rear Jnc gap
判断
Both tight
+0.220
+0.278
+0.119
-13.95
不作为主线
Front only
+0.257
+0.335
-0.155
-0.58
pitch 好但 Az 恶化
Rear only
-0.018
-0.046
+0.246
-13.15
进入 Q comfort
实验设计能力
我用控制变量法分离前轴/后轴贡献，而不是在一个耦合系统里直接堆参数。
下一步逻辑
以 rear-only 为主线做 comfort profile，后续再用 gate 抑制回弹阶段能量注入。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
06

## Slide 7
COMFORT RETRAINING
Q comfort C 是 pilot 阶段综合最好的折中 profile，但仍不能全方位超过 Passive
A/B/C 重跑前做了 hash 有效性检查，避免把同一份结果误认为三组调参结果。
profile
Az event gap
Az 0-4 gap
Pitch gap
Rear Jnc gap
判断
Rear only
-0.018
-0.046
+0.246
-13.15
Az 最好，姿态差
Q comfort A
-0.012
-0.043
+0.229
-12.79
略改善
Q comfort B
-0.011
-0.037
+0.214
-12.46
略改善
Q comfort C
-0.011
-0.042
+0.194
-12.01
综合最好
科研规范点
先发现 A/B/C 与 rear-only 字节级相同，判断仿真未真正加载 profile。
重跑后确认 hash 不同，再进入结果解释。
保留历史离线数据，支持回退和复现实验记录。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
07

## Slide 8
ENERGY GATE
能量门控把 Q_C 推向更稳的折中：heave/pitch/rear travel 改善，但 Az 不再全胜
这是主动悬架设计中的典型 trade-off：舒适性、姿态、行程和限幅不能只靠单目标优化。
模式
Az event
Az 0-4
Heave gap
Pitch gap
Rear Jnc
结论
Q_C
-0.011
-0.042
+0.00038
+0.194
-12.01
Az 好，姿态/行程差
Q_C + UV_POS
+0.051
-0.030
+0.00004
+0.119
-9.00
折中最好
Q_C + UV_NEG
+0.199
+0.291
+0.00652
-0.086
-1.73
Az/heave 明显差
最终 active-best 冻结为 Q_C + UV_POS，但我明确标注它是"折中最优"，不是"全指标优于被动"。
这体现科研诚实：不把局部改善包装成全面胜利。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
08

## Slide 9
FULL CONDITION RESULT
150 mm full 工况下，主动没有大部分优于被动；两者都进入车辆模型极限区
这是本次复现最重要的负结果：失败不是终点，而是模型边界识别。
指标
Passive
Active
差值
判断
Az event RMS
3.397
3.433
+0.036
Active略差
Az 0-4 RMS
2.154
2.219
+0.065
Active略差
Az 0-15 RMS
3.124
3.149
+0.025
Active略差
AA_P 0-15
2.920
2.958
+0.038
Active略差
heave peak
0.126
0.128
+0.002
Active略差
pitch peak
5.207
5.279
+0.072
Active略差
不能下的结论
不能宣称 full 工况主动优于被动。
不能继续只靠 MPC 参数硬调。
不能忽略车辆模型行程约束。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
09

## Slide 10
MODEL BOUNDARY
150 mm 不是单纯控制问题，而是前悬止块与轮胎离地共同主导
Passive 也离地，说明物理基线本身已经进入强非线性。
0 N
Fz 最小值
Passive 与 Active 均达到
7.44%
Fz <= 0 N
两组均出现离地/卸载
43-45 kN
前悬 jounce stop
几十 kN 硬冲击
+70/-50 mm
前悬行程限
截图参数对应极短回弹行程
分角点诊断
前悬 FJSt/FRSt 达几十 kN；后悬止块力仍为 0。
Active 使前悬止块力和后悬回弹位移略恶化。
150 mm full 应先调整车辆/悬架 stop 数据集，再谈控制效果。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
10

## Slide 11
WHAT THIS SHOWS
这次复现能力的核心证据：我能把失败变成可解释、可复查、可推进的问题
面向导师，不只汇报结果，也要汇报科研训练中的方法论。
A
复现能力
把论文工况拆成路面、速度、输出、验收指标和事件窗口。
B
工程思维
用日志、脚本、hash、可回退离线数据维护实验可追溯性。
C
科研判断
不执着于调参胜利，而是识别车辆模型与控制器假设的边界。
我认为这次最有价值的不是某个指标是否超过 Passive，而是形成了一个研究闭环：
复现实验 -> 暴露异常 -> 增强可观测性 -> 控制变量定位 -> 明确停止条件 -> 提出下一阶段模型修正。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
11

## Slide 12
REFLECTION
反思：主动悬架复现不能只复现控制器，还要复现车辆模型的适用域
研0阶段我还需要提升论文细节追踪、模型假设验证和实验设计的前置性。
维度
内容
能力指向
做对的事
道路加密采样、输出诊断变量、模式隔离、hash有效性检查
保证结果可复查
踩到的问题
T1 pilot 初次速度不符；T2 full 才发现车辆行程边界
前置验收还可更早
最重要反思
论文工况参数不等于本车模型一定可物理复现
要先确认适用域
下一步能力建设
补充车辆参数辨识、止块非线性建模、实验矩阵设计
从复现走向改进
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
12

## Slide 13
NEXT PLAN
下一阶段：保留基线车辆，另建 long-travel 车辆版本，再重跑全套对照
这能避免污染原始复现基线，同时验证 150 mm 工况是否需要模型层修正。
1
冻结当前复现基线
保留 Road3_baseline_vehicle 与所有 CSV/脚本/日志。
2
复制悬架 stop 数据集
建立 ASCII 命名 Road3_paper_longtravel，不覆盖原车。
3
重跑对照实验
T2 full Passive / no-preview / preview 全部重跑，旧结果不混用。
4
判断控制价值
若离地比例和止块力下降，再讨论 active 是否真正优于 passive。
5
写入论文式报告
报告同时呈现正结果、负结果和模型边界。
6
形成博士阶段问题
把复现扩展到模型适用域、非线性约束和鲁棒控制。
结束语：我希望把这次复现作为科研训练起点，从"能跑通"推进到"能解释、能质疑、能改进"。
Road-3 论文复现 | CarSim-Simulink-MATLAB | 2026-06
13